## Slide 1
Digitalna elektronika
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, MOSTAR
Nastavnik: Maja Ivanović

## Slide 2
Pretvornik kodova
Digitalna elektronika
1

## Slide 3
Digitalni sustavi
Koder je kombinacijski sklop koji na svojim izlazima daje određenu binarnu kombinaciju ako je na jednom od više ulaza logička jedinica.
Dekoder je kombinacijski sklop koji na jednom od više izlaza daje logičku jedinicu, ako je na ulazima određena binarna kombinacija.
Na ulazu sustava može biti analogni-digitalni pretvornik – ADC, a na izlazu digitalno-analogni pretvornik.
Digitalna elektronika

## Slide 4
Pretvornici kodova
Pretvornici kodova su sklopovi koji pretvaraju jedan kod u drugi.
Riječ je o kombinaciji kodera i dekodera, odnosno o ispisnoj memoriji.
Primjer pretvornika kodova je pretvomik koda BCD u kod za 7-segmentne pokaznike.
Pretvornik ima četiri ulaza za kod BCD i sedam izlaza za upravljanje 7-segmentnim pokaznikom.
Simbol pretvornika koda BCD u
kod za 7-segmentne pokaznike.
Digitalna elektronika

## Slide 5
Tablica stanja pretvornika koda BCD za 7-segmentne pokaznike
ulazi |  |  |  | izlazi |  |  |  |  |  |  | 
X3 | X2 | X1 | X0 |  | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1(10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 2(10) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 4(10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 5(10) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 6(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 7(10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 8(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 9(10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Digitalna elektronika

## Slide 6
7-segmentni pokaznik
Ulazi predstavljaju binarnu kombinaciju brojeva od 0 – 9, a na svaki od izlaza (a - g) je spojena jedna led dioda.
Led diode su raspoređene na način da fizički tvore oblike brojeva od 0 – 9 u obliku štapića
Spoj svjetlećih dioda
Prikaz dekadskih znamenaka
Primjer za 0 (samo g ledica ne svijetli)
Digitalna elektronika

## Slide 7
7-segmentni pokaznik sa svjetlećim diodama
Prisjetiti se:
Dioda provede struju i ovom slučaju led dioda svijetli samo kada se anoda nalazi na većem potencijalu od katode.
Diode se mogu izvesti u spoju zajedničke anode i u spoju
zajedničke katode.
Slijedi za spoj zajedničke katode koja je spojena na uzemljenje da će dioda svijetliti samo kad se na anodu dovede napon logičke jedinice - ovo je zadaća pretvornika koda (na izlazu daje napone logičke jedinice).
Kod spoja zajedničke anode, sve su anode spojene na napon napajanja (napon logičke jedinice) i vrijedi obrnuta logika pretvornika koda (na izlazu mora dati logičke nule da bi led dioda svjetlila).
Digitalna elektronika

## Slide 8
Shema spoja led dioda u spoju zajedničke katode.
Kod spoja zajedničke katode, anode led dioda spojene su na izlaz pretvornika koda.
Digitalna elektronika

## Slide 9
Primjer izvedbe led dioda kao pokazivača (displaya)
Primjena bi bila u:
  satovima;
  ekrani u autobusima;
  ekrani u bankama koji prikazuju redni broj...
Digitalna elektronika

## Slide 10
Shema spoja 7-segmentnog prikazivača i arduino mikrokontrolera
Spoj zajedničke katode ima 10 izvoda: osam izvoda su anode led dioda s oznakama (a-g), a dva izvoda su uzemljenje (gnd).
Radi jednostavnosti četiri diode su spojene na jedan gnd izvod, a preostale četiri na drugi.
Digitalna elektronika

## Slide 11
Fizička realizacija prethodne sheme
Što mislite koju zadaću obavlja arduino i na koji način?
Digitalna elektronika

## Slide 12
Arduino će obavljati zadaću pretvornika koda - na svojim izlazima koji su spojeni na anode led dioda davat će napone logičke jedinice.
Kako?

## Slide 13
Pomoću koda!
Uvod u arduino studio
void setup { }  izvršava se samo jednom pri pokretanju programa
void loop { }  izvršava se ciklički

## Slide 14: Osnovne naredbe u kodu:
pinMode (br_pina, INPUT);
(br_pina, OUTPUT);
digitalWrite (br_pina, LOW);
(br_pina, HIGH);
delay ( );
Broj digitanog/analognog pina na arduinu.
Pin se koristi kao ulazni.
Pin se koristi kao izlazni.
Zaustavlja izvođenje koda.
mikrosekunde

## Slide 15
Pomoću koda: 8 ledica (uključujući ledicu koja prikazuje točku) na 7-segmentnom pokazniku spojeno je na 8 digitalnih pinova na Arduino mikrokontroleru.
Pomoću naredbe digitalWrite na digitalne pinove šalje se napon visoke razine ukoliko spojena ledica treba svijetliti  naredba digitalWrite (br_pina, HIGH), a za one koje trebaju biti ugašene naredba  digitalWrite (br_pina, LOW).
Na ovaj način moguće je realizirati brojeve 0-8.
Digitalna elektronika

## Slide 18
Hvala na pozornosti!
Kraj!